# Tuinverharding

# Inleiding

De tuin wordt steeds meer beschouwd als een verlengde huiskamer. Hierdoor kom je in de tuin veel bestratingsmaterialen tegen.   Meestal gaat het daarbij om steenachtige materialen. Tuincentra spelen hierop in door het sortiment aan bestratingsmaterialen continu te vergroten en bij te stellen.

# 1	Materialen

Als iemand zoekt naar steenachtige bestratingsmaterialen kan hij kiezen tussen:

- Beton

- Gebakken materialen

- Natuursteen

De uiteindelijke keuze zal bepaald worden door de smaak van de klant, de stijl van de tuin en het doel.

  - Beton

Beton wordt gemaakt van kalk en beton. Het materiaal kan in alle vormen en formaten gegoten worden. Door het toevoegen van kleurpigmenten is het erg gemakkelijk te kleuren. De kleurvastheid valt vaak tegen. Beton wordt onder andere gebruikt voor het maken van tuinbanken, trappen, schuttingen en keerwanden. Bekend zijn ook de z.g. patiostenen.

Voor tuinverharding kom je voornamelijk betontegels, grindtegels en betonklinkers tegen. Deze materialen worden opgesloten met trottoirbanden.

Betontegels zijn meestal vierkant; 30 x 30 cm met een gave rand. Hierop kom je variaties tegen als karteltegels, visbektegels, bisschopstegels, zestandtegels en gatentegels. Afhankelijk van het gebruik kun je kiezen voor verschillende diktes.

Betonklinkers worden vaak gebruikt voor opritten. Ook klinkers kom je in verschillende maten tegen bijvoorbeeld 20 x 10 x 8 cm.

  - Baksteen

Baksteen wordt gemaakt van klei. Deze wordt gewonnen langs de grote rivieren. Rivierklei bakt van nature rood. Dit komt door het ijzer dat erin voorkomt. Als er kalk in de klei zit krijg je een gele kleur.

Baksteen wordt in tuinen vooral gebruikt als plavuizen en als stenen.

Gebakken materialen zijn kleurecht en worden door de jaren heen steeds mooier. Ze zijn  duurder als beton. Oude gebakken klinkertjes hebben mooie onregelmatig afgeronde kanten door het vele gebruik. Bij nieuwe klinkers wordt dit effect geïmiteerd: de zgn. getrommelde klinkers.

Naar de wijze van vormen kun je stenen verdelen in:

- hand gevormd in houten bakjes

- machinaal gevormd in houten bakken

- machinaal gevormd met een strengpers

- machinaal gevormd met een stempelpers

Het verschil is te zien aan de structuur van de zijkanten en scherpte van de randen. Stempelstenen bevatten altijd een fabrieksstempel.

De hardheid en kwaliteit worden bepaald door de baktemperatuur. Hoe heter ze gebakken zijn hoe harder ze zijn.

Bakstenen worden vaak benoemd naar de herkomst van de klei. De maten kunnen nogal eens verschillend zijn. Bijvoorbeeld:

| Naam | lengte | breedte | dikte |
| --- | --- | --- | --- |
| Waalformaat | 195 - 220 | 95 - 107 | 85 en 70 |
| IJsselformaat | 155 - 165 | 75 - 80 | 37 - 45 |
| Vechtvorm | 208 - 220 | 101 - 107 | 40,5 – 44,5 |
| Groningse steen | 240 | 120 | 60 |

In tuincentra krijg je vaak te maken met de vraag naar het aantal benodigde stenen. In folders van leveranciers kom je daarom tabellen tegen als hieronder:

| Naam | Aantal per m2 | Gewicht per 1000 stenen |
| --- | --- | --- |
| Klinkerkeien | 47 - 50 | 3,6 ton |
| Waalvorm dik | 75 | 2,6 ton |
| Waalformaat | 90 | 1,9 ton |
| drieling | 135 - 140 | 1,4 ton |

In de Europese norm, de NEN-EN 771-1, kennen we de begrippen waalformaat, vechtformaat etc. niet. Deze formaataanduidingen mogen wel gebruikt blijven omdat vanuit historisch besef men dan weet over wat voor soort product men spreekt. Ten behoeve van objectieve productinformatie van de fabrikant naar de afnemer moet de fabrikant vóór de daadwerkelijke productie de gemiddelde maten van het product declareren met bijbehorende tolerantie op de gemiddelde maat alsook de maatspreiding.

  - Natuursteen

Een groot deel van de aardkorst bestaat uit steenachtige materialen. In veel streken worden deze gedolven  en vervolgens verwerkt en bewerkt tot bouw- en bestratingsmaterialen. De variatie is erg groot. Veel voorkomende steensoorten zijn: leisteen, marmer, zandsteen, tufsteen, kalksteen, graniet en basalt. Ook gedolven grind en zand zou je tot natuursteen kunnen rekenen. Natuursteen wordt bijvoorbeeld verwerkt tot  straatkeien, klinkers, tegels, steenslag en split.

# Opdrachten

1	Voor tuincentra is het onmogelijk om het hele sortiment aan bestratingmaterialen in voorraad te hebben. Daarom werken ze in het algemeen met folders.

a) 	Leg een verzamelmap aan met foldermateriaal dat je zou kunnen gebruiken om klanten te informeren.

- Vergelijk jouw materialen met die van klasgenoten en maak een lijst met gegevens van goede materialen die niet in jouw collectie zitten.

- Een klant twijfelt tussen betonklinkers en gebakken klinkers. Welke voor- en nadelen kun je aandragen bij deze producten.

|  | Voordelen | Nadelen |
| --- | --- | --- |
| Betonklinkers |  |  |
| Gebakken klinkers |  |  |

3	Bij steenachtige materialen kom je vaak het begrip NEN tegen. Zoek uit wat dit begrip inhoudt.

4	Waardoor wordt het kleurverschil veroorzaakt bij:

a) Betonklinkers?

b) Gebakken klinkers

5	Waardoor wordt het verschil in hardheid veroorzaakt bij:

a) Betonklinkers?

b) Gebakken klinkers

6	Een klant heeft op TV iets gehoord over het opsluiten van bestrating met behulp van rol- of koppenlagen.

(Zie www.rtl.nl/(/huistuinkeuken/eigenhuisentuin/tuin/)/huistuinkeuken/eigenhuisentuin/components/2006-2007/tuin/afl15/15_bestraten.xml)

Hij vraagt of jullie die hebben. Hoe stel je deze klant tevreden?

- Een klant komt vulzand halen voor een bestrating van 150 m2. Het cunet is, na aantrillen, 20cm.

  - Wat een cunet?

  - Hoeveel zand heeft hij nodig?

  - Hoeveel zakken van 25 liter zijn dat?

- Hoeveel stenen heeft een klant nodig voor het aanleggen van 100m2 terras met waalformaat bakstenen als er 10% knip- en breukschade optreedt? (Zie tabel)